## Slide 1: Kommunikationssysteme Teil 2 – Ethernet basierte Feldbusse
Stephan Rupp
Masterstudium Informations- und Kommunikationstechnik
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise und Leistungsmerkmale
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele

## Slide 3: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise und Leistungsmerkmale
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele

## Slide 4: Ethernet – Projekt 802 der IEEE
Evolutionärer Ansatz seit den 80-er Jahren
Basisdefinition der beiden Layer 2-Protokollschichten MAC (Medium Access Control, IEEE 802.3) und LLC (Logical Link Control, IEEE 802.2),
bei Bedarf ergänzt um höhere Steuerungsprotokolle (IEEE 802.1 unter anderem mit den Spanning Tree Protokollen, VLAN oder portbasierender Zugangskontrolle),
ergänzt um anwendungsorientierte Erweiterung (IEEE 802.4 und höher).
Zwanglose Handhabung von Erweiterungen
IEEE 802.11 definiert z.B. Wireless LAN MAC (als Ergänzung zu 802.3 LAN MAC), inklusive passender schnurloser Layer 1 Protokollschichten
Link Aggregation (802.3ad), VLANs (802.1Q), Spanning Tree (802.1D, 802.1w), QoS (802.1p), Flusskontrolle (802.3x), sowie GVRP (Dynamic VLAN Registration) und GMRP (Dynamic L2 Multicast Registration)

## Slide 5: Netzwerk mit MAC Adressen
Hub
Host
Host
Netzwerk
Drucker
LAN
00:13:02:39:e5:f7
00:0a:95:d1:52:30
00:80:77:31:b6:45
00:04:0e:73:3f:3d
Anfrage an alle Ports verteilen (Hub = Multiport Repeater)
Anfrage (Nachricht)
an 00:0a:95:d1:52:30

## Slide 6: Verkehrsfluss in LAN-Segmenten

## Slide 7: Lernen von MAC-Adressen (1)
Bridge
Host
Host
Network
Printer
LAN
00:13:02:39:e5:f7
00:0a:95:d1:52:30
00:80:77:31:b6:45
00:04:0e:73:3f:3d
Schritt 1: Anfrage an alle Ports verteilen
Anfrage (Nachricht)
an 00:0a:95:d1:52:30
MAC
Port
00:13:02:39:e5:f7
2
Gelernte MAC Adresse

## Slide 8: Lernen von MAC-Adressen (2)
Host
Host
Network
Printer
LAN
00:13:02:39:e5:f7
00:0a:95:d1:52:30
00:80:77:31:b6:45
00:04:0e:73:3f:3d
Nachricht nur an korrekten Port
Antwort (Nachricht)
von 00:0a:95:d1:52:30
an 00:13:02:39:e5:f7
Bridge
MAC
Port
00:13:02:39:e5:f7
2
00:0a:95:d1:52:30
3
Gelernte MAC Adresse

## Slide 9: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise und Leistungsmerkmale
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele

## Slide 10: Nachrichten speichern und weiterleiten
Switch Route Table
Ausgangs- Puffer
Eingangs- Puffer
Ports
(1) Speichern
(2) Header analysieren
(3) Weiter leiten
1
2
3
Switch
Nachricht:
Ethernet Rahmen (Frame)
IP Packet (im Ethernet Rahmen)
Nutzdaten
Header
Header
Nutzdaten
IP-Header

## Slide 11: Switches für den industriellen Einsatz
Eingebettetes Netzwerk Produkt
Entwicklung (Engineering)
Silizium
Roadmap
Software
Roadmap
Definition der HW Platform
Kundenanforderungen
Quelle: Kontron

## Slide 12: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise und Leistungsmerkmale
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele

## Slide 13: Anforderungen im industriellen Einsatz
Echtzeit = definierte Antwortzeiten
Hohe Systemverfügbarkeit mit hinreichend kurzen Umschaltzeiten
n
t
Mittelwert
Laufzeitschwankung (Jitter)
Deterministische
Schwelle
Antwortzeiten:
< 1 ms: Antriebssteuerung
10 ms: Geräte, Anlagen
100 ms: Controller mit Bedienterminals (HMI)
Sensor
Aktuator
Controller
Bus
Bus

## Slide 14: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise und Leistungsmerkmale
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele

## Slide 15: Vorfahrt für Prozessdaten
Verkehrsklassen mit Priorisierung (Quality of Service)
Überschaubarer Verkehr bei Prozessdaten (Menge, Zyklus)
Interferenz mit Verkehr niedriger Klassen ist unvermeidlich, jedoch planbar (abhängig von maximaler Paketlänge, Übertragungsrate und Netztopologie)
Switch Route Table
Warteschlangen (Priority Queues)
1
2
3
Senator
Business
Economy
Last Minute
Port
Senator
Business
Economy
Last Minute

## Slide 16: Orchestrierung – deterministischer Bus
Zeitmultiplex zwischen Prozessdaten und allen anderen Daten
Bus-Master organisiert die Kommunikation der Prozessdaten zwischen Sendern und Empfängern.
Bus-Master
Slaves
Start
R1
S1
R2
S2
RN
SN
End
Acyclic
…
Master
Slaves
Start
1 Zyklus
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
Reguläre Ethernet Frames
…

## Slide 17: Eingebetteter Kanal
Prozessdaten als gemeinsames Telegramm im Datenbereich
Standard Ethernet Rahmen
Topologie: Verkettung aller Teilnehmer in einem Busabschnitt, ein Telegramm für alle anstelle einzelner Nachrichten
Austausch der Prozessdaten beim weiterleiten des Ethernet Rahmens (erfordert spezielle Hardware für alle Teilnehmer)
Daten
Header
Header
Eingebetteter Kanal
Regulärer
Switch
Switch mit Austausch der Prozessdaten im Datenbereich vor dem weiterleiten der Nachricht
I/O Bus (Ethernet oder sonstiger Bus)
DEMO

## Slide 18: Ringredundanz
Sternförmige Verkabelung ist nicht praktikabel, lineare Topologie
Ring mit Reserve-verbindung (Ring Protection Link), die bei Verlust einer Verbindung aktiviert wird
Überwachung des Betriebs durch Redundanz-Manager (RPL-Owner)
Umschaltung auf die neue Topologie im Fehlerfall unter 500 ms
Ausgefallene Verbindung
RPL
RPL
Owner
Reserve Verbindung
(Ring Protection Link)

## Slide 19: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise und Leistungsmerkmale
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele

## Slide 20: Profinet – Klassen und Zeitmultiplex
Bestandteil von IEC 61158 und IEC 61784-2
Betriebsart RT (Real-Time)
  Prozessdaten reisen erster Klasse
Betriebsart IRT (Isochroneous Real-Time)
  Zeitmultiplex für Prozessdaten
  Zeitmultiplex erfordert spezielle Switch-Hardware
IRT
standard
IRT
standard
Cycle 3
Cycle 4
…
Cycle 1
IRT
standard
IRT
standard
Cycle 2
IRT Data
TCP/IP & RT
H

## Slide 21: Ethercat – Eingebetteter Kanal
EtherCAT Koppler mit I/O-Modulen
EtherCAT-Master
A
B
Rx
Switching
Tx
Rx
Tx
Payload handling
A
B
Header
Embedded Channel
Teil der Standards IEC 61158 und IEC 61784-2
Datenzugriff erfordert spezielle Switch-Hardware
Animation

## Slide 22: Ethernet POWERLINK
Orchestrierung in Layer 3
Rechnerkommunikation und Vernetzung, Teil 3, S. Rupp
6. Semester, Nachrichtentechnik, 2012
Nutzdaten
Header
Header
Nutzdaten
PL-Header
Nutzdaten
Message
Type
Ziel-
knoten
Quell-
knoten
R
SoC
Req1
Res1
Req2
Res2
ReqN
ResN
SoA
ASnd
…
Master
Slaves
SoC
1 Zyklus
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
Reguläre Ethernet Frames
…
Message Types:
SoC (Start of Cycle)
SoA (Start of Asynchronous)
Polling Request/Response
Asynchronous Send
Nachricht:
Ethernet Rahmen (Frame)
IP Packet (im Ethernet Rahmen)

## Slide 23: AFDX
Avionics Full-Duplex Switched Ethernet
ARINC 664 Standard
Evolutionär
Statische Konfiguration der Netzwerke (VL)
Redundanter Betrieb zweier Netzwerke (full-duplex) ohne Umschaltzeiten
ES: End System
ES
ES
ES
Switches
VL: Virtueller Link
Netzwerk
ES
ES
Netzwerk A
Netzwerk B
Redundanz Management
Frame B
Frame A

## Slide 24: Elektrische Schaltanlagen
…
Doppelring mit Doppelstern
Parallel Redundancy Protocol (PRP)
Ringredundanz
Protokolle: HSR, MRP
HSR: High-Availbility Seamless Redundancy
MRP: Media Redundancy Protocol
Quelle: ABB

## Slide 25: Netztopologien
Fernwirken (Wide Area Network, IP/Ethernet):
redundante Verbindungen
Doppelstern
Doppelring
Lokales Netz (Local Area Network, Ethernet):
einfache und redundante Verbindungen
Baumstruktur
Ringstrruktur
RTU: Remote Terminal Unit, abgesetzte Einheit
COM: Switch bzw. Router

## Slide 26: TCN – Train Communication Network
IEC Norm 61375-1, Erweiterung auf 61375-4 (Ethernet Consist Network) und 61375-2-5 (Ethernet Train Backbone) in Arbeit, evolutionär
ED
ED
ED
ED
ED
ED
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Ethernet Consist Network (ECN)
ETBN
ETBN
Ethernet Train Backbone (ETB)
Consist (Zugabschnitt)
Besonderheit: dynamische Netzkonfiguration auf L3 basierend auf URIs
ETBN: Ethernet Train Backbone Node (Router)
CS: Car Switch, Consist Switch (Ethernet Switch)
ED: End Device

## Slide 27: Zusammenfassung
Ethernet hat eine beispiellose Erfolgsgeschichte, nicht zuletzt wegen seines evolutionären Ansatzes.
Ethernet ist als Feldbus zunehmen im Einsatz
  Profinet, Ethercat, Ethernet Powerlink, Ethernet/IP, Sercos III, …
  AFDX (Avionik), TCN (Bahnfahrzeuge), elektrische Schaltanlagen (IEC61850, MRP, HRS, PRP), …
Anforderungen im industriellen Einsatz
  Echtzeit = definierte Antwortzeiten
  Verfügbarkeit (Redundanz für den Fehlerfall)
  Die Anforderungen sind auf evolutionäre oder proprietäre Weise erfüllbar.
Anforderungen auf Systemebene
  Funktionale Sicherheit (Protokolle auf Anwendungsebene)
  Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität.

## Slide 28: Kommunikationsysteme
ENDE Teil 2
Ethernet basierte Feldbusse