## Slide 1: Kommunikationssysteme Teil 1 - Ethernet
Stephan Rupp
Masterstudium Informations- und Kommunikationstechnik
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Ethernet
Netzwerke: Beispiele, Adressierung
Funktionsweise
Operationen auf Layer 2 und Layer 3
Ethernet Switches
Systeme auf Layer 2 und Layer 3
Protokolle

## Slide 3: Netzwerke
Lokale Netze (Local Area Networks)
  Arbeitsplatz
  Zuhause
  Telekommunikationsnetze
  Automatisierungstechnik
  Transport (Schiene, Luft, Wasser)
  Medizintechnik
Lokales Netz = IP Subnetwork
  Teil des Internet bzw. privaten IP-Netzes
  Telekommunikationsnetze
    Basis für IP basierte Dienste
    Verkehrs-Aggregation über “Carrier Ethernet”
Switch

## Slide 4: Beispiel: Heimnetz
Router&
DSL-Modem
Internet
Web
Server
Switch/Hub
Host
Host
Network
Printer
LAN
(1) Web-Seite laden
(2) Datei laden
(3) Dokument drucken
Wie funktioniert das?

## Slide 5: Adressen im Heimnetz
IP Adressen durch den Router dynamisch vergeben (DHCP)
MAC Adressen vom Hertsller fest in die Netzwerkschnittstellen eingebaut
Router&
DSL-Modem
Switch/Hub
Host
Host
Network
Printer
LAN
IP-Address (L3)
MAC Address (L2)
192.168.178.21
00:13:02:39:e5:f7
192.168.178.22
00:0a:95:d1:52:30
192.168.178.23
00:80:77:31:b6:45
192.168.178.1
00:04:0e:73:3f:3d

## Slide 6: Inhalt
Ethernet
Netzwerke
Funktionsweise: vom Hub zum Switch
Operationen auf Layer 2 und Layer 3
Ethernet Switches
Systeme auf Layer 2 und Layer 3
Protokolle

## Slide 7: Funktionsweise Hub (1) – Anfrage
Alles basierend auf MAC Adressen
Hub = Multiport Repeater
Hub
Host
Host
Network
Printer
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
Weitersenden an alle Ports (Hub = Multiport Repeater)
Request message
to 100:0a:95:d1:52:30

## Slide 8: Funktionsweise Hub (2) – Antwort
…
Hub
Host
Host
Network
Printer
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
Antwort an alle Ports weiter verteilen
Geht das auch etwas schlauer?
Reply message
to 100:13:02:39:e5:f7

## Slide 9: Vom Hub zur Bridge
Ein Hub “lötet” zwei LAN Segmente zusammen: jede Nachrícht wird an alle Ports weiter verteilt
Eine Bridge “überspannt” zwei LAN Segmente: nur Nachrichten an Empfänger im jeweiligen Segment werden übermittelt
Router
LAN
Host
LAN
Host
Bridge
LAN Segment 1
(local traffic)
LAN Segment 2
(local traffic)
Traffic between segments

## Slide 10: Funktionweise der Bridge – 1. Anfrage
Bridge
Host
Host
Network
Printer
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
erstes Mal: Anfrage an alle Ports weiter geben
MAC Adresse des Absenders lernen
Request message
to 100:0a:95:d1:52:30
MAC
Port
100:13:02:39:e5:f7
2

## Slide 11: Funktionweise der Bridge – Antwort
Host
Host
Network
Printer
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
Antwort nur an den betreffenden Port
A bridge is a hub with memory.
Reply message
from 100:0a:95:d1:52:30
Bridge
MAC
Port
100:13:02:39:e5:f7
2
100:0a:95:d1:52:30
3

## Slide 12: Funktionweise der Bridge – 2. Anfrage
Host
Host
Network
Printer
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
Nächste Anfrage nur an den betreffenden Port
Viel weniger Verkehr und viel sicherer!
Message
to 100:0a:95:d1:52:30
Bridge

## Slide 13: Hubs, Bridges und Switches
Switch: Bridge mit voller Leitungs-Geschwindigkeit zwischen allen Ports
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
Switch

## Slide 14: Inhalt
Ethernet
Netzwerke
Funktionsweise
Operationen auf Layer 2 und Layer 3
Ethernet Switches
Systeme auf Layer 2 und Layer 3
Protokolle

## Slide 15: Switching (L2) und Routing (L3)
Router&
DSL-Modem
Internet
Web
Server
Switch/Hub
Host
Host
Network Printer
LAN
MAC Address
Port No
IP Address
Port No
Switching
Local Area Netzwerk
Layer 2 Protokolle
Routing
Wide Area Netzwerk
Layer 3 Protokolle

## Slide 16: IP Adressen als Host Identifier
Hub/Switch
Host
Host
Network
Printer
LAN
192.168.178.21
00:13:02:39:e5:f7
192.168.178.22
00:0a:95:d1:52:30
192.168.178.23
00:80:77:31:b6:45
192.168.178.1
00:04:0e:73:3f:3d
ARP (Address
Resolution Protocol):
Who is 192.168.178.22?
IP Addresses: convenient host identifiers
MAC addresses: used for message delivery

## Slide 17: Address Resolution Protocol (1)
Hub/Switch
Host
Host
Network
Printer
LAN
„Who is“ Anfrage enthält die Ziel-IP-Adresse request
Who is
192.168.178.22 ?
192.168.178.22
00:0a:95:d1:52:30
192.168.178.21
00:13:02:39:e5:f7
192.168.178.23
00:80:77:31:b6:45

## Slide 18: Address Resolution Protocol (2)
Hub/Switch
Host
Host
Network
Printer
LAN
Host replies with MAC adress
192.168.178.22
00:0a:95:d1:52:30
192.168.178.21
00:13:02:39:e5:f7
192.168.178.23
00:80:77:31:b6:45
Its me, MAC
100:0a:95:d1:52:30
ARP in den Hosts implementiert (L3)
löst IP-Adressen in MAC-Adressen auf
Nur MAC-Adresses werden für die Zustellung verwendet (L2)
IP
MAC
PHY
Protocol Layers

## Slide 19: Mehr Tricks: Multicast
Nachricht an alle Mitglieder der Multicast-Gruppe weiterleiten
Multicast = “Einer an Viele”
  Broadcast = “Einer an Alle”
  Unicast = “Einer an Einen”
Multicast Adresse = Identifiziert eine Multicast Gruppe (Adress-Tabelle, Verteiler)
LAN
Multicast Group

## Slide 20: Noch mehr Tricks: Virtuelles LAN
Ports und Ethernet-Frames werden gruppiert (Tag = Markierung, Farbklecks)
Segmentierung in einzelne, unabhängige Netze (LAN)
Durch Aufteilung entsteht eine Umgebung mit reduzierter Komplexität.
VLAN1
VLAN2
VLAN3
LAN
Trunk

## Slide 21: Inhalt
Ethernet
Netzwerke
Funktionsweise
Operationen auf Layer 2 und Layer 3
Ethernet Switches
Systeme auf Layer 2 und Layer 3
Protokolle

## Slide 22: Nachrichten Speichern und Weiterleiten
Switch Route Table
Ausgangspuffer
Eingangspuffer
Ports
(1) Speichern
(2) Paketkopf analysieren
(3) Weiterleiten
1
2
3
Switch

## Slide 23: Nachrichtenverarbeitung im Switch
Nachrichtenverarbeitung basiert auf Informationen im Paketkopf:
MAC Adressen im Ethernet Paketkopf (Header)
Option: Informationen im IP Peketkopf (Header)
ebenso: VLAN tags, Quality of Service tags, …
Grenzen: Keine zustandsbasierten Entscheidungen möglich
Sequenznummern für Rahmen oder Pakete
Session IDs (Sitzungs-IDs) von Datenströmen
Routen von IP-Paketen
Nachricht:
Ethernet Rahmen (Frame)
IP Paket (im Ehernet Rahmen)
Payload
Header
Header
Payload
IP-Header

## Slide 24: Konfigurierbarer Switch
Switch Controller:
Konfigurationsparameter
Benutzerschnittstelle (Command Line, GUI, MMI)
Zustandbasierte Entscheidungen
Implementierung:
Software auf separatem Mikroprozessor
setzt Register im Switch
Kann für komplexe Routing –Aufgaben als Multi-Core CPU realisiert werden
Switch Route Table
Switch
Switch Controller
User Interface
Konfiguration
Zustandsbasierte Entscheidungen
Software

## Slide 25: Inhalt
Ethernet
Netzwerke
Funktionsweise
Operationen auf Layer 2 und Layer 3
Ethernet Switches
Systeme auf Layer 2 und Layer 3
Protokolle

## Slide 26: Layer 2 Systemarchitektur
System: Server Farm (Pizza-Boxen plus Switch, bzw. Server Blades)
Switches: in einfacher oder redundanter Konfiguration (Stern bzw. Doppel-Stern Topologie)
Server direkt auf Layer 3 adressierbar (Switches = Layer 2, transparent)
Servers
(Processor Blades)
Switch 1
…
Switch 2
uplinks
Clients
IP-Network
System

## Slide 27: Layer 3 Systemarchitektur
Clients
IP-Network
Vorgelagerte Paket-Prozessoren terminieren Layer 3
Anwendungen: Load Balancing, SSL Entlastung, Verschlüsselung, Verarbeitung von TK-Sessions, Schutz (Fire Wall, Deep Packet Inspection, Anti-Virus), Routers, …
Optionen: Redundanz zur Erhöhung der Verfügbarkeit im Fehlerfall
Servers
(Processor Blades)
Switch 1
…
Switch 2
uplinks
System
Packet
Processor
Packet
Processor

## Slide 28: Inhalt
Ethernet
Netzwerke
Funktionsweise
Operationen auf Layer 2 und Layer 3
Ethernet Switches
Systeme auf Layer 2 und Layer 3
Protokolle

## Slide 29: Local Area Networks (LAN)
Router
LAN
Host
Internetwork
Network
Link
Physical
IP
LLC/SNAP
MAC
LAN-PHY
Höhere Protokollschichten
LAN
Host
Switch/Hub
Quelle: Harald Orlamünder
LAN, Protokolle, Layer 2, Layer 3?

## Slide 30: LAN - Protokolle
Physical
Link
Network
Transport
Session
Presentation
Application
ETHERNET
(IEEE 802 Reference Model)
ISO/OSI Model
Physical
Medium Access Control (MAC)
1
2
3
4
5
6
7
1
2a
2b
Logical Link Control (LLC)
Higher protocol layers
Link Service Access Point
LSAP
Quelle: Harald Orlamünder

## Slide 31: Local Area Network – IEEE Standards
Ebenfalls verfügbar zur Implementierung von Switches:
  IEEE Referenzmodell
  Verschiedene physikalische Layer (Coax, Copper Pairs, optical fibre), Übertraguns-Modi (half duplex, full duplex) und Geschwindigkeiten
  Klassifikation zB. 10 BASE-5, 100 BASE-FX, …
Logical Link Control (802.2)
Ethernet MAC (802.3)
LAN-PHY (802.3)
Bridging (802.1)
Wireless MAC (802.11)
Wireless MAC PHY (802.11)
…
…
1
PHY
2
Link
Management (802.1)
Quelle: Harald Orlamünder

## Slide 32: VLAN – Rahmenformat
Destination Address
Source Address
Tag
Type
6 octet
6 octet
2
octet
46 ... 1500 octet
4
octet
Priority
ID
CFI
VLAN-ID
3 Bit
1 Bit
12 Bit
Tag
Control
Type
Data
PAD
FCS
2
octet
2
octet
QTag Prefix
CFI Canonical Format Identifier
FCS Frame Check Sequence
PAD Padding

## Slide 33: Konfigurierbarer Switch (L3 Switch)
Konfigurierbarer Switch:
hat eigene IP Adresse zum Anschluss eines Terminals zur Konfiguration
Konfiguration über CLI (Command Line Interface), SNMP, TELNET
Ethernet/Bridging Protokolle (Layer 2)
Link aggregation (802.3ad), VLANs (802.1Q), Spanning Tree (802.1D, 802.1w), QoS (802.1p), Flow control (802.3x), GVRP, GMRP
IP Routing Protokolle (Layer 3)
OSPFv2, RIPv2, VRRP, IGMP snooping, IPv4 forwarding, DiffServ, ARP, ICMP
DCHP Client/Server: Empfang/Verteilung lokaler IP Adressen

## Slide 34: Ethernet- und IEEE 802.3-Rahmen
Quelle: Harald Orlamünder
Destination Address
Ethernet-Rahmen
Source Address
Type
Information (IP-Packet)
CRC
Destination Address
IEEE 802.3 Rahmen
Source Address
Len
Information (IP-Packet)
CRC
LLC/SNAP
6
6
2
46 ... 1500
4
6
6
2
8
38 ... 1492
4
DSAP
SSAP
crtl.
Org.Code
1
1
1
3
MAC
Type
2
LLC
SNAP
IP
MAC
PHY
Protokoll Schichten

## Slide 35: Zuletzt: ARP-Demo
Eine Demonstration der Funktionsweise des Address Resolution Protokolls (ARP) gibt es unter: https://www.youtube.com/watch?v=A7nih6SANYs
Bemerkungen:
ARP ist ein sogenanntes “zustandsloses” Protokoll, d.h. das Protokoll kümmert sich nicht darum, ob eine Anfrage oder eine Antwort zur gleichen Transaktion gehören oder nicht
Diese Eigenschaft macht ARP sehr leicht verwundbar gegen Lauschangriffe (Mithören bzw. Mitverfolgen aller Sessions, wie FTTP, VoIP, etc, sowie verwundbar gegen aktive Angriffe (Manipulierte Daten, Man in the Middle)
Die Verwundbarkeit ist begrenzt auf das LAN bzw. IP-Subnetz
Es gibt jedoch Angriffsmöglichkeiten auf allen Ebenen.
Quelle: Harald Orlamünder

## Slide 36: Kommunikationssysteme
ENDE Teil 1
Ethernet