## Slide 1: Kommunikationssysteme Teil 4 - Internet
Stephan Rupp
Masterstudium Informations- und Kommunikationstechnik
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Internet - Das Netz der Netze
Historie
Protokolle
Adressierung im Internet
IP-Netze
Standardisierung

## Slide 3: Internet Historie - ARPANET
Mitte der 1960er Jahre:
ein militärisches Experiment mit dem Ziel einer zuverlässigen Kommunikation.
Aus dieser Forderung resultiert der verbindungslose Betrieb.
Gefördert durch die DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency
das:
ARPANET
(Advanced Research Project Agency Network)
1969
4 Rechner sind
verbunden:
Los Angeles
Stanford
Santa Barbara
Salt Lake City
Quelle: Harald Orlamünder
Notes: Im Jahre 1961 begann Paul Baran von der Rand Corporation sich in ersten theoretischen Arbeiten mit dem Konzept einer Paket-Vermittlung auseinanderzusetzen als Alternative zur - aus der Telefon-Welt bekannten - Leitungsvermittlung. Es konnte gezeigt werden, dass die Paketvermittlung von Daten effizienter war, als die dauernde Bereitstellung eines reservierten Kanals, wie bei der Leitungs-vermittlung. Im Jahre 1962 wurde in Amerika eine Forschungsaktivität der „Defence Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) gestartet, die 1966 dann zum Plan für ein Computernetz reiften, dem ARPANET.
Das erste wirkliche „Netz“ wurde 1969 zusammen geschaltet: je ein Rechner der Universitäten von Los Angeles, Stanta Barbara, Utah sowie des Stanford Research Institute wurden verbunden. Schon in diesen frühen Tagen dessen, was wir heute Internet nennen, wurde parallel an der Weiterentwicklung der Technologie (Netzarchitektur und Protokolle) sowie an den Anwendungen gearbeitet - eine Tradition die heute noch gilt. Die erste auch für den menschlichen Benutzer wichtige Anwendung wurde 1972 eingeführt: der Austausch von Nachrichten, oder kurz: e-mail.

## Slide 4: Internet - Forschungsnetz & TCP/IP
1972/73
Das Netz wird für Universitäten und Forschungszentren geöffnet.
1982
Eine neue Protokoll-Generation wird eingeführt:
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)
1973
schon 37 Rechner sind verbunden
Quelle: Harald Orlamünder
Notes: Die im ARPANET eingesetzten Protokolle konnten nicht alle Anforderungen erfüllen, so dass Robert Kahn ein neues Protokoll definierte, genannt TCP/IP für Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Da es wichtig war, mit den Betriebssystemen zusammen-zuarbeiten, wurde der Betriebssystem-Experte Vinton Cerf aus Standford hinzugezogen.
Kahn und Cerf spalteten später TCP/IP auf und entwickelten einen Satz von drei Protokollen: das Basisprotokoll IP, das verbindungs-orientierte Protokoll TCP und für den Datagramm-Dienst das verbindungslose UDP. Diese drei werden übrigens bis heute unverändert im Internet verwendet!

## Slide 5: Internet - NSFNET
1986
Das ARPANET wird an die NSF (National Science Foundation) übergeben und wird zum
NSFNET
1989
Das ARPANET stellt seinen Betrieb ein
1989 Die Universität in Dortmund wird als erster Rechner in Deutschland an das Netz angeschlossen.
Quelle: Harald Orlamünder
Notes: Dann begann eine Zeit rascherer Veränderungen. In vielen Ländern wurden staatliche Programme aufgelegt mit dem Ziel der Kommunikation zwischen den Universitäten. In den USA war es die National Science Foundation (NSF), die im Jahre 1986 aus Steuermitteln das NSFNET aufbaute, beginnend mit 5 vernetzten Großrechnern in USA.
Das Internet Advisory Board (IAB, heute: Internet Architecture Board) nahm seine Arbeit auf und das Federal Networking Council (FNC) übernahm als Regierungs-Stelle die Aufsicht über die Finanzierung des Netzes und die Kontakte zu entsprechenden Netzen in anderen Ländern.
Das Jahr 1995 kann als das Ende des staatlich geförderten Internets angesehen werden - das NSFNET wurde aufgelöst und kommerzielle Netzbetreiber haben die Rolle der Internet-Backbones übernommen.

## Slide 6: Die Geschichte der Rechner-Technik
Quelle: Harald Orlamünder
Große Maschinen, nicht vernetzt,
Eingabe: Lochkarten,
Ausgabe: Drucker
Weitere
Miniaturisierung,
Vernetzung wird
Standard
Datennetz
Notes: Drei Aspekte aus verwandten Gebieten spielten für die Evolution des Internets eine wichtige Rolle.
Der erste Aspekt betrifft die Maschinen (Rechner, Hosts) - sie wurden immer keiner und leichter, die Vernetzung untereinander wurde Standard. Und 1973 kam eine andere Erfindung dazu, die die Daten-Welt revolutionierte: das Ethernet. Damit veränderte sich die komplette Datenkommunikations-Struktur: das ursprüngliche Modell ging von wenigen Großrechnern aus, die zu verbinden waren, jetzt wurden daraus eine Vielzahl kleiner Netze mit Workstations und Personal Computers, letzterer begann schließlich 1980 seinen Siegeszug um die Welt.

## Slide 7: Die Geschichte der Rechner-Bedienung
Quelle: Harald Orlamünder
“Batch”-Betrieb,
Ausgabe auf
Drucker, mit
zeitlicher
Verzögerung
Interaktiver Betrieb,
benutzerfreundlich durch
Fenster-Technik (graphische Benutzeroberflächen)
Notes: Der zweite Aspekt betrifft die Bedienung der Rechner. Wer erinnert sich noch an den „Batch-Betrieb“ ? Das Programm und die Daten wurden in einen Lochkartenstapel gestanzt, beim Betreuer der Maschine abgegeben und irgendwann konnte man einen Stapel Papier abholen - das Ergebnis.
Eine erste Erleichterung brachte der interaktive Betrieb, bei dem man direkt am Terminal mit dem Rechner arbeiten konnte.
Und schließlich die letzte Vereinfachung, die es auch Ungeübten erlaubt, mit dem Rechner zu arbeiten: die Windows-Technik.

## Slide 8: Die Rolle der Beteiligten
Quelle: Harald Orlamünder
.... sie bringen ihr Know-how bezüglich Datennetzen und dem Internet ein und beeinflussen die weitere Entwicklung der Telekommunikation.
Die ehemaligen Studenten der Forschungsprojekte
gehen in die Industrie und zu Netzbetreibern und werden Entscheidungsträger .....
Notes: Und der dritte Aspekt ist ein „menschlicher“: die ehemaligen „Freaks“ haben ihre Ausbildung an den Hochschulen abgeschlossen und sind jetzt oftmals in der Industrie und bei Netzbetreibern.
Sie bringen die Ideen aus dem Internet, mit dem sie quasi groß geworden sind, in ihre neue Umgebung.

## Slide 9: Die Entwicklung der Paket-Protokolle
Quelle: Harald Orlamünder
1993
Web-Browser
1972
E-Mail
1980
Personal
Computer
1960
1970
1980
1990
2000
Frame Relay (1988)
Studien zu
Packet
Switching
ARPANET (1969)
IPv4 (1981)
IPv6 (1995)
X.25 (1976)
ATM (1988)
Ideen zu einem B-ISDN
Ethernet (1974)
GFP (2001)
MPLS (2001)
100 Mb/s -1 Gb/s -10 Gb/s
RPR (2004)
LAPS (2001)
PPP (1994)
10 Mb/s
2010
Nicht berücksichtigt:
OSI-Protokolle und
firmenspezifische Protokolle.
Notes: Die Entwicklung der „Paket-Protokolle“ begann, wie vorher ausgeführt, in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Dabei spalteten sich schnell zwei Linien auf:
die Richtung, die heute das Internet darstellt, und
die mehr Telekommunikations-getrieben Linie mit X.25, die zu Frame Relay, ATM, MPLS usw. geführt hat.
Die Ethernet-Schiene ist eigenständig und hat sich im Lauf der Jahre zu höheren Bandbreiten entwickelt.
Um eine Relation mit anderen Techniken zu geben, werden noch 3 Eckdaten gegeben:
1972: E-Mail
1980: Personal Computer
1993: der MOSAIC-Browser und damit Start des Siegeszugs des World Wide Webs.

## Slide 10: Inhalt
Internet - Das Netz der Netze
Historie
Protokolle: IPv4, IPv6, TCP, UDP, Schicht 2 Protokolle
Adressierung im Internet
IP-Netze
Standardisierung

## Slide 11: Vergleich der Protocol-Stacks
Quelle: Harald Orlamünder
Physical
Link
Network
Transport
Session
Presentation
Application
Physical
Link
Network
Transport
Application
&
Utility
ETHERNET
TCP/IP
Application & Utility Treiber
ISO/OSI Modell
DOD Modell
Beispiel
Internetwork
DOD = Department of Defence (Amerikanisches Verteidigungsministerium)
Notes: Die Kommunikationsprotokolle im Internet sind unter dem Synonym TCP/IP bekannt und heben damit zwei der wichtigsten Einzel-Protokolle heraus: das Internet Protokoll (IP) und das Transmission Control Protocol (TCP).
Der Protokoll-Stack des Internet besteht aus mehreren Schichten, ähnlich dem ISO/OSI-Protokoll-Referenzmodell. Allerdings weichen die Schichten der beiden Modelle etwas voneinander ab. Gründe sind darin zu sehen, daß die Forschungsaktivitäten der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) viel früher lagen als die bei OSI, zum anderen aber auch an einer offenen Rivalität der beiden Welten. Zwar sind die Funktionalitäten vergleichbar, die Schnitte wurden aber an anderen Stellen gewählt.

## Slide 12: TCP-IP Protocol Stack
Quelle: Harald Orlamünder
Application
&
Utility
Transport
Internetwork
Network
Link
Physical
File
Transf.
Remote
Login
E-Mail
FTP
TELNET
SMTP
TCP
IP
PPP
X.25
LLC/SNAP
....
...
UDP
TFTP
DNS
....
Name
Service
....
....
WWW
HTTP
V.24
V.35
ISDN
SDH
MAC
LAN-PHY
AAL-5
ATM
Phy
Voice
RTP
HDLC
...
GFP
Phy
Notes: Hier nochmal ausführlicher der Protokoll-Stack des Internets mit verschiedenen Optionen auf den verschiedenen Schichten.
Hervorzuheben ist die homogene IP-Schicht, die über unter-schiedlichste Schicht-1 und Schicht-2-Protokolle übertragen werden.
Auf der anderen Seite setzen verbindungslose und verbindungs-orientierte Dienste auf IP auf.

## Slide 13: Internet Protocol
Das wichtigste Protokoll ist das
Internet Protocol (IP)
RFC 791 Internet Protocol, DARPA Internet Program Protocol Specification J.Postel, September 1981
als gemeinsame Schicht mit den Zusatzprotokollen:
Internet Control Message Protocol (ICMP),
RFC 792 Internet Control Message Protocol (J.Postel, September 1981)
Address Resolution Protocol (ARP),
RFC 826 Ethernet Address Resolution Protocol: Or converting network protocol addresses to 48.bit Ethernet address for transmission on Ethernet hardware (D.C.Plummer, November 1982)
Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
RFC 903 Reverse Address Resolution Protocol (R. Finlayson, T. Mann, J.C. Mogul, M. Theimer, Juni 1984)
Quelle: Harald Orlamünder
Notes: Das wichtigste Protokoll ist, wie vorher gesehen, das Internet Protocol (IP). Dazu gehören die begleitenden Protokolle zur Adreßumrechnung (ARP, RARP) und ein Protokoll für Steuer- und Überwachungszwecke (ICMP).
Man beachte die Jahreszahlen - es ist die 1982 neu eingeführte Generation von Protokollen.

## Slide 14: Protokollkopf des Internet Protocols
Quelle: Harald Orlamünder
Version
Header
Length
Type of Service
Packet Length
Identification
0
D
F
M
F
Fragment Offset
Source Address
Destination Address
Options
Padding
0
4
8
12
16
20
24
28
31
Time to Live
Protocol
Header Checksum
Fragmentierung
Routing
immer in einer
32-Bit-Struktur
Protokoll der höheren Schicht
Auflösen von Schleifen
Qualität
Notes: Die Funktionen des Internet-Protokolls sind:
Bereitstellen eines verbindungsloser „Datagram“-Dienstes in verschiedenen Qualitäten.
Routen von Paketen durch das Netz aufgrund der IP-Adresse (IP-Adressen werden nicht geographisch zugeteilt).
Auflösen von Routing-Schleifen durch einen „Lifetime“-Zähler für jedes Paket.
Aufteilen („Fragmentieren“) von Paketen entsprechend den Fähigkeiten der niedrigeren Protokollschichten.
Behandlung von Paketen variabler Länge.
Schutz des IP-Paketkopfes durch eine Prüfsumme (CRC).
Auswahl des richtigen Transport-Protokolls (=höhere Schicht).

## Slide 15: IPv6 - Die Ideen für ein neues Protokoll
Quelle: Harald Orlamünder
Das gegenwärtige Internet Protokoll - Version 4 - wurde 1981 entwickelt. Seit dieser Zeit läuft es gut im Internet, war aber nie für ein so großes Netz wie es das heutige Internet darstellt, gedacht.
Es gibt einige Defizite im Protokoll die z.B. Sicherheit, Mobilität und Qualität betreffen. Sie werden heute über Zusatzprotokolle abgewickelt (Mobile-IP, IPsec,...).
1991 wurde mit den Arbeiten zu einer neuen Version - Version 6 - begonnen, die alle neuen Ideen beinhalten und die Version 4 ersetzen sollte.
(IP Version 5 war für das „Stream Protocol“ (ST) reserviert, das keine Bedeutung erlangte.)
Notes: Im Jahre 1992 war abzusehen, dass das bestehende Internet Protokoll (Version 4) an seine Grenzen stoßen wird, vor allem bezüglich des Adressraumes. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe der IETF unter dem Begriff „IP next generation“ (IPng) gegründet, die Vorschläge für ein neues Protokoll erarbeitet hat - heute unter dem Namen IP Version 6 (IPv6) bekannt.

## Slide 16: IPv6 - Zeitlicher Ablauf
Quelle: Harald Orlamünder
1991: Das IAB (Internet Activities Board, heute: Internet Architecture Board) beginnt mit Studien zum Wachstum des Internet.
1994: Eine Arbeitsgruppe in der IETF veröffentlicht den RFC 1752: The Recommendation for the IP Next Generation Protocol
1996: In 5 RFCs werden die Details von IPv6 nieder gelegt. (RFC 1883, 1884, 1885, 1886, 1933)
1998: Ein neuer Satz von RFCs wurde veröffentlicht, 4 der Ursprungs-RFCs wurden ersetzt und die Struktur des Paketkopfes sowie die Adressierung geändert. (Am wichtigsten ist RFC 2460: IPv6 Specification
Notes: IPv6 ist heute verfügbar - auch die entsprechenden Geräte - aber die Verbreitung ist noch gering.

## Slide 17: IPv6 Grundlagen - Paketkopf - Struktur
Quelle: Harald Orlamünder
0
4
8
12
16
20
24
28
31
Version
Next Header
Traffic Class
Payload Length
Source Address
Flow Label
Destination Address
Hop Limit
Notes: Selbst dieser Basis-Paketkopf hat die doppelte Größe des Paketkopfes eines IPv4-Paketes
  40 Byte gegenüber 20 Byte.
Der Paketkopf wird dominiert von den beiden großen Adressfeldern
  je 16 Byte (=128 Bit) gegenüber je 4 Byte (=32 Bit).
Die Anzahl der Felder im Paketkopf ist gegenüber Version 4 reduziert
  8 gegenüber 12.
Es gibt keinen „Optionen“-Bereich mehr, damit auch keine Notwendigkeit für ein Feld „Länge des Kopfes“.
Als „Ersatz“ für die Optionen gibt es IPv6 Erweiterungsköpfe (Extension Headers).....

## Slide 18: IPv6 – Migration - Interworking-Fälle
Quelle: Harald Orlamünder
IPv4
IPv6
1. Kommunikation zwischen Hosts in verschiedenen Protokoll-Welten.
IPv4
IPv6
IPv6
IPv4
IPv6
IPv4
3. Kommunikation zwischen IPv4-Hosts über ein IPv6-Zwischennetz
2. Kommunikation zwischen IPv6-Hosts über ein IPv4-Zwischennetz
Notes: Aussagen:
  „Es wird nie eine reine IPv6-Welt geben!“
  „Es ist naiv zu denken, jedes Gerät wird eine feste Adresse haben wenn IPv6 eingeführt wird.“
Daher sollte man weniger von „Migration“ als eher von „Interworking“ oder „Koexistenz“ reden.
Die Fragen sind:
  Wie kann ein Client in einer Protokoll-Welt mit einem Server in einer anderen Protokoll-Welt kommunizieren?
  Wie können Hosts in der gleichen Protokoll-Welt miteinander kommunizieren, wenn ein Netz dazwischen die andere Protokoll-Welt benutzt?

## Slide 19: IPv6 - Zusammenfassung
Quelle: Harald Orlamünder
IPv6 ist nicht die beste Lösung für ein neues Protokoll.
IPv6 alleine reicht nicht aus, es werden zusätzliche Protokolle in „Version 6“ benötigt.
Es gibt Übergangszeit der „Migrations-Szenarien“ mit all ihren Nachteilen.
Trotzdem: wegen der erwarteten Adressknappheit wird IPv6 eingeführt werden, Start 2012.
Treiber für die Einführung sind:
  Mobilfunk (3G) wegen der „Always-On-Eigenschaft“.
  Der Asiatisch-Pazifische-Raum wegen der wenigen IPv4-Adressen, die dort registriert sind
  Europa, politisch motiviert für eine neue Generation Internet.
Notes: Zusätzliche Protokolle:
  ICMPv6 (Internet Control Message Protocol - RFC 2463),
  DNS Extension (Domain Name Service - RFC 1886) Hier ist politischer und technischer Streit vorprogrammiert !
  DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol - RFC 3315),
  RIPng for IPv6 (Routing Information Protocol - RFC 2080)
  OSPF for IPv6 (Open Shortest Path First - RFC 2740)
  Aber auch Applikationen, die IP-Adressen transportieren, müssen angepasst werden (z.B. FTP).
Europa will aus politischen Gründen zu IPv6 - „wir sind fortschrittlich..:“

## Slide 20: Internet Control Message Protocol
Quelle: Harald Orlamünder
IP-Header
20 Oktett
8 Oktett
ICMP-Anfrage und -Antwort
ICMP-Fehlermeldung
0
7 8
15 16
31
23 24
IP-Header
0
7 8
15 16
31
23 24
20 Oktett
8 Oktett
IP-Header
Daten
Type
Code
CRC
Daten
Type
Code
CRC
Daten
des Fehler-
verursachen-
den Paketes
Protokoll zur Überwachung
und Fehlerbehandlung des
IP selbst.
Notes: Direkt im IP residieren drei Zusatzprotokolle, die dem Betrieb des Internet Protocols selbst dienen. Sie werden in normalen IP-Paketen transportiert, dann aber nicht an eine höhere Protokollschicht weitergeleitet. Es sind dies:
Internet Control Message Protocol (ICMP),
Address Resolution Protocol (ARP) und
Reverse Address Resolution Protocol (RARP).
Das ICMP ist ein Managementprotokoll, mit dem Fehlermeldungen ausgetauscht werden und Zustände abgefragt werden können.
Die beiden Protokolle zur Adressumrechnung stellen die Abbildung der IP-Adressen auf Schicht-2-Adressen und umgekehrt her.

## Slide 21: Internet Control Message Protocol
Quelle: Harald Orlamünder
Typ Code Bedeutung
00 00 Echo request Anfragen und
08 00 Echo reply Antworten
09 00 Router advertisement
0A 00 Router solicitation
0D 00 Timestamp request
0E 00 Timestamp reply
F2 00 Address Mask request
F3 00 Address Mask reply
03 00 Network unreachable Fehlermeldungen :
...... Ziel unerreichbar
03 0F Precedence cutoff in effect
04 00 Source Quench
05 00 Redirect for Network Fehlermeldungen :
05 01 Redirect for Host Umleitungen
05 02 Redirect for Type of Service and Network
05 03 Redirect for Type of Service and Host
0B 00 Time to live equals zero during transit Fehlermeldungen :
0B 01 Time to live equals zero during reassembly Zeitgeber
0C 00 IP Header bad Fehlermeldungen :
0C 01 required option missing Parameter
z.B. für „PING“
benutzt
Notes: Mit „Type“ und „Code“ werden die Funktionen und Meldungen unterschieden. Das bekannte Programm „ping“, mit dem geprüft werden kann, ob ein Rechner am Netz ist, benutzt z.B. die ICMP-Funktionen „Echo Request“ und „Echo Reply“.

## Slide 22: Transportprotokolle - TCP und UDP
Die beiden wichtigsten Protokolle der Transportschicht sind das verbindungsorientierte
Transmission Control Protocol (TCP)
RFC 793 Transmission Control Protocol, DARPA Internet Program Protocol Specification (J.Postel, August 1980)
RFC 2581 TCP Congestion Control (M.Allman, V.Paxson,W.Stevens; April 1999)
und das verbindungslose
User Datagram Protocol (UDP)
RFC 768 User Datagram Protocol (J.Postel, September 1981)
Quelle: Harald Orlamünder
Notes: Über der IP-Schicht gibt es hauptsächlich zwei Transport-Protokolle: das verbindungs-orientierte TCP (Transmission Control Protocol) und das verbindungslose UDP (User Datagram Protocol).

## Slide 23: IP transportiert TCP oder UDP
Quelle: Harald Orlamünder
TCP- Paket
oder
UDP-Paket
IP-Paket
(verbindungslos)
Nutzdaten
UDP-Paket
(verbindungslos)
Nutzdaten
TCP-Paket
(verbindungsorientiert)
TCP-Paketkopf
IP-Paketkopf
UDP- Paketkopf
Notes: Beide haben ihrerseits wieder Protokollköpfe und stellen den Nutzinhalt des IP-Paketes dar.

## Slide 24: TCP Protokollkopf
Quelle: Harald Orlamünder
Source Port
Destination Port
Data Offset
S
Y
N
R
S
T
F
I
N
Window Size
Sequence Number
Achnowledge Number
Options
Padding
0
4
8
12
16
20
24
28
31
Checksum
Urgent Pointer
Res.
P
S
H
A
C
K
U R G
Protokoll der höheren Schicht
Flußkontrolle
Notes: Funktionen des TCP sind:
Behandeln der Verbindung (Verbindungsauf- und -abbau).
Flußkontrolle
  Wiederherstellen der Reihenfolge der Pakete (durch den verbindungslosen Betrieb des IP können die Pakete unterschiedliche Laufzeiten erfahren und nicht mehr in originaler Reihenfolge ankommen).
  Abwehr von Überlast (Drosselmechanismus auf Paketebene).
  Behandlung von Fehlerfällen.
Schutz des TCP-Protokollkopfes durch eine Prüfsumme (CRC).
Auswahl des richtigen Dienstes (=höhere Schichten) über einen sogenannten „Port“.

## Slide 25: Verbindungen mit TCP
Quelle: Harald Orlamünder
Endsystem A
Endsystem B
Flags: SYN - SEQ=875;
Flags: SYN, ACK - SEQ=156, ACK=876
Flags: SYN, ACK - SEQ=876, ACK=157
Flags: ACK - SEQ=876, ACK=157
Flags: ACK - SEQ=893,ACK=258
Flags: ACK, FIN - SEQ=894, ACK=259
Flags: ACK - SEQ=157, ACK=893
Flags: ACK, FIN - SEQ=258, ACK=894
Flags: ACK - SEQ=259, ACK=895
Verbindungs-
Aufbau (set up)
aktive Phase der Verbindung
Verbindungs-
abbau (tear down)
100 Oktett
Daten
16 Oktett
Daten
beide Sequenz-
Nummern sind
ausgetauscht.
Notes: TCP ist also verbindungs-orientiert, allerdings nur auf der TCP-Ebene, also Ende-zu-Ende. Dazu wird eine Beziehung der beiden End-Systeme untereinander hergestellt. Dies geschieht durch den Austausch von Folgenummern (sequence number), die jeweils bestätigt werden.
Mit den Folgenummern können eine Reihe von Problemfällen erkannt und durch Wiederholung repariert werden.
Dazu gehören:
das Paket kam nicht in erwarteter Zeit,
die Paketreihenfolge wurde nicht eingehalten.
Es ist wichtig hier darauf hinzuweisen, dass mit dieser Art Verbindung keine Reservierung von Ressourcen im Netz verbunden ist ! Es gibt also nur eine Einbahnstraße: Durch Überlast im Netz wird TCP zur Verminderung der Datenrate veranlasst, TCP kann aber kein Aktionen im Netz veranlassen.

## Slide 26: TCP - Timeout
Quelle: Harald Orlamünder
Endsystem A
Endsystem B
Flags: ACK - SEQ=877, ACK=157
Flags: ACK - SEQ=877,ACK=157
Flags: ACK - SEQ=157, ACK=893
T
T
Timeout, daher
Paket wiederholt
Notes: Üblicherweise wird auf der Sendeseite eine Zeitüberwachung aktiviert, die überprüft, ob in einem gewissen Zeitfenster die Bestätigung für das gesendete Paket ankommt. Falls nicht, dann wird einfach das Paket nochmals gesendet.

## Slide 27: TCP - Bestätigung für mehrere Pakete
Quelle: Harald Orlamünder
Endsystem A
Endsystem B
Flags: ACK - SEQ=877, ACK=157
Flags: ACK - SEQ=157, ACK=1878
Flags: ACK - SEQ=1020, ACK=157
Flags: ACK - SEQ=1300, ACK=157
Flags: ACK - SEQ=1766, ACK=157
1000 Oktetts sind
übermittelt
Betstätigung
nur für das
letzte Oktett
Timeout
beachten !
Window-
Größe beachten !
Notes: Es ist nicht notwendig, dass jedes Paket einzeln bestätigt wird. Die Window-Size gibt an, wie groß der Empfangspuffer ist, also wie viele Oktetts der Empfänger zwischen speichern kann. Der Sender darf nur so viele Oktetts senden, bis dieser Puffer gefüllt ist, dann muss er auf eine Empfangsbestätigung warten.
Der Empfänger kann in der Empfangsbestätigung auch gleich eine andere Fenstergröße mitteilen. Diese neue Fenstergröße kann größer oder kleiner sein, je nach Randbedingung auf der Empfangsseite. Sie kann auch auf „0“ gesetzt werden, wenn der Empfänger jetzt eine Verarbeitungszeit braucht. Er muß dann, nachdem er wieder bereit ist, eine neue Fenstergröße mitteilen.
Um eine Blockierung zu vermeiden, wenn der Empfänger vergisst, eine neue Fenstergröße mitzuteilen, prüft der Sender in regelmäßigen, exponentiell sich vergrößernden, Abständen, ob der Empfänger wieder bereit ist. Übrigens hat dieser Prozess des sich verschiebenden und verändernden Fensters den Namen solcher Verfahren geprägt: „Sliding Window“.

## Slide 28: TCP Ablauf der Flußkontrolle
Quelle: Harald Orlamünder
Puffergröße
Zeitüberschreitung für die Bestätigung
Schwelle
1/2 Schwelle
„slow start“ z.B. exponentieller Bereich
„congestion avoidance“
linearer Bereich
1
2
4
11
3
9
5
6
7
8
10
13
14
16
23
15
21
17
18
19
20
22
12
24
31
29
25
26
27
28
30
33
34
36
35
37
32
TCP-Segment
Fesntergröße
Notes: Natürlich müssen die Fenstergröße und die Zeitüberwachung in einem sinnvollen Zusammenhang stehen und an die physikalischen Verhältnisse der Übertragungsstrecke angepaßt werden. So muß bei einer Satellitenverbindung aufgrund ihre langen Laufzeit eine große Zeitüberwachung und ein großes Fenster eingestellt werden, sonst sinkt der Durchsatz erheblich. Heutzutage werden die Timer und die Window-Size dynamisch festgelegt. Dazu wird die Laufzeit bestimmt.
TCP bietet vier Überlast-Mechanismen an:
slow start,
congestion avoidance,
fast retransmit und
fast recovery.

## Slide 29: TCP - Kritische Punkte der Flußkontrolle
Quelle: Harald Orlamünder
Aufgrund der Flusskontrolle nicht geeignet für Echtzeit-Anwendungen (Beschränkung der Bandbreite im Fall von Engpässen im Netz).
  Echtzeit-Anwendungen nutzen UDP.
Die Bandbreite wird nicht „fair“ zwischen den Benutzern aufgeteilt.
  Verbindungen mit kurzen Paketverzögerungszeiten erhalten mehr Bandbreite.
„Pump-Effekt“ bei der Bandbreite aufgrund des Flusskontroll-mechanismus.
  Das System nähert sich langsam der bereitgestellten Kapazität im Netz an und startet im Fehlerfall (Überschreiten der spezifizierten Quittungszeit) von vorne (Startlevel).
Notes: Einige Punkte sind nicht ideal in einer TCP-basierten Umgebung und machen TCP ungeeignet für bestimmte Dienste.

## Slide 30: UDP - Protokollkopf
Quelle: Harald Orlamünder
Nur eine kleine Erweiterung des IP Protokolls:
  Schutz des UDP-Protokollkopfes durch eine Prüfsumme (CRC).
  Auswahl des richtigen Dienstes (=höhere Schichten)
Source Port
Destination Port
0
4
8
12
16
20
24
28
31
Length
UDP Checksum
Protokoll der höheren Schicht
Notes: Das User Datagram Protocol (UDP) ist verbindungslos. Da IP selbst auch verbindungslos ist, stellt sich die Frage nach dem Sinn einer weiteren Schicht.
Betrachtet man aber die Anwendungen, dann werden diese über einen „Port“ angesprochen. Damit liegt die Hauptaufgabe von UDP in der Bereitstellung der notwendigen Portnummern, vergleichbar zu TCP.

## Slide 31: Socket Definition
Quelle: Harald Orlamünder
Das Tupel aus IP-Adresse und Port-Nummer
wird „Socket“ genannt (Steckverbinder für Anwendungen).
Internet
Client
Server
Destination IP-Adresse: 192.168.70.30
Destination Port-Nummer: 23
Source IP-Adresse: 67.204.13.6
Source Port-Nummer: 4711
Socket
Notes: Um eine bestimmte Anwendung auf einem bestimmen Rechner (Server, Host, ...) anzusprechen, werden Angaben über die IP-Adresse und die Port-Nummer benötigt. Für die Antwort wird ein vergleichbares Tupel benötigt. Dieses Tupel wird „Socket“ genannt.

## Slide 32: Socket Anwendung
Quelle: Harald Orlamünder
IP / TCP / UDP
PPP / Physik
telnet
http
ftp
Anwendungen
Socket
Leitung
Diese Darstellung veranschaulicht den Begriff eines „Socket“ - deutsche Übersetzung: Fassung, Muffe, Hülse,...
Die Anwendung wird „eingesteckt“
Notes: Auf Windows-Rechnern findet man eine Datei namens „winsock“. Sie enthält die Implementierung von IP, TCP und UDP und stellt für die Anwendungen, z.B. einen Web-Browser, die Socket-Schnittstelle bereit.

## Slide 33: Die heutige Protokollvielfalt
Quelle: Harald Orlamünder
FR
HDLC
Ethernet MAC
LLC/
SNAP
Ethernet
PHY
<1G
GFP
AAL-5
LANE/
MPOA
ATM
Glasfaser
PDH, SDH (Virtual Container)
OTH (Optical Channel OCh)
Ethernet
PHY
1G,10G
Kabel
RPR
MPLS
Kabel
IP (IPv4, IPv6)
PPP
HDLC
LAPS
HDLC
Notes: Nachdem sich für den lokalen Bereich das Ethernet und für den Weitverkehrsbereich Frame Relay, das auf HDC basiert, etabliert hatten, war lange Ruhe. Mit ATM kam in ein völlig neues Verfahren auf, zuerst nur für die Telekommunikatiosnwelt von Bedeutung, dann aber auch in der Datenwelt anerkannt. Aufgrund einiger Kritikpunkte hat sich aus ATM dann MPLS entwickelt.
Dann ging es Schlag auf Schlag: Neue Verfahren wie GFP und RPR und dazwischen Varianten, die wieder auf HDLC basieren wie PPP und LAPS kamen dazu, und schließlich wurde auch auf der unteren Ebene mit OTH Neues entwickelt.
Das Chaos tat sich allerdings dann auf, als der Protokollstack nicht nur linear von Oben nach Unten durchlaufen wurde, sondern viele Querbeziehungen und „inverse“ Schichtungen eingeführt wurden, viele nur um einen bestimmten Sonderfall abzudecken.

## Slide 34: Schicht-2-Protokolle
Quelle: Harald Orlamünder
IP-Pakete können über viele Übertragungsmedien übertragen werden.
Dazu werden jeweils verschiedenen Schicht-1- und Schicht-2-Protokolle eingesetzt:
Local Area Networks - mit Medium Access Control (Ethernet, Token Ring, ...)
Point-to-Point-Protokoll über verschiedene Medien (RFC 1661 The Point-to-Point Protocol, W.Simpson, Juli 1994)
Nutzung von ATM, MPLS (Classical IP over ATM, MPLS, MPOA, ...)
Notes: Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher nur auf einen kleinen Ausschnitt dieser Vielfalt.
Hier interessiert auch besonders der Zusammenhang des Internet mit der Telekommunikationswelt.

## Slide 35: Local Area Network als Transport von IP
6. Semester, Nachrichtentechnik, 2012
Quelle: Harald Orlamünder
Application
Utility
Transport
Internetwork
Network
Link
Physical
File
Transf.
Remote
Login
E-Mail
FTP
TELNET
SMTP
TCP
IP
LLC/SNAP
...
UDP
TFTP
DNS
....
Name
Service
WWW
HTTP
MAC
LAN-PHY
Voice
RTP
Router
LAN
Host
Notes: Den Markt der lokalen Netze teilen sich zwei Systeme, allerdings mit stark unterschiedlicher Gewichtung: Ethernet mit mehreren Varianten und Token Ring.
Aufgrund der Dominanz des Ethernet-LANs wird nur dieses näher beschrieben.

## Slide 36: Local Area Network CSMA/CD Ablauf
Quelle: Harald Orlamünder
&
Station wartet eine zufällige Zeitspanne ab
Station sendet ihre Nachricht
Aktivität
auf dem
Bus ?
Station will senden
Station hört auf dem Bus
eine andere Station sendet gleichzeitig
Station sendet ein „Jamming“-Signal
ja
nein
nein
ja
Nachricht gesendet
Carrier
Sense
Multiple
Acceess
/
Collission
Detect
Notes: Die Sendeberechtigung selbst wird durch ein spezielles Verfahren namens „Carrier Sense Multiple Access / Collission Detect“ (CSMA/CD) geregelt.
Die Station mit Sendewunsch hört zuerst auf dem Bus, ob er frei ist. Wenn ja, dann beginnt sie zu senden. Nun könnte aber eine andere Station im gleichen Moment beginnen zu senden. Deshalb hört jede Station bei ihrer eigenen Sendung mit und kann feststellen, wenn ihre Sendung durch die Sendung anderer Stationen verfälscht wird. In diesem Falle sendet sie ein sogenanntes „Jamming“-Signal, mit dem alle angeschlossenen Stationen auf den Konfliktfall aufmerksam gemacht werden. Darauf stellen alle Stationen ihre aktuelle Sendung ein. Damit es nun nicht wieder zu einer Kollision kommt wenn die Stationen erneut mit ihren Sendungen beginnen, wird eine Wartezeit eingefügt. Diese Wartezeit wird in jeder Station eigenständig von einem Zufallsgenerator gesteuert, weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass die Wartezeiten gleich sind und wieder eine Kollision eintritt, gering ist.

## Slide 37: LAN (Local Area Network)
Quelle: Harald Orlamünder
Ethernet- und IEEE 802.3-Rahmenstruktur
Destination Address
Ethernet-Rahmen
Source Address
Type
Information (IP-Paket)
CRC
Destination Address
IEEE 802.3 Rahmen
Source Address
Len
Information (IP-Paket)
CRC
LLC/SNAP
6
6
2
46 ... 1500
4
6
6
2
8
38 ... 1492
4
DSAP
SSAP
crtl.
Org.Code
1
1
1
3
MAC
Type
2
LLC
SNAP
Notes: Die gesendeten Datenpakete der zwei Versionen (klassisches Ethernet und IEEE 802.3) unterscheiden sich leicht. Bei der IEEE-Version kommt ein weiteres Protokoll-Element hinzukommt: der LLC/SNAP-Header (LLC = Logical Link Control, SNAP = Sub-Network Attachement Point).
Der MAC-Teil stellt die untere Hälfte der Schicht 2 dar (manchmal als Schicht 2a bezeichnet), der LLC-Teil die oberer Hälfte (Schicht 2b). Unklar ist die Zuordnung von SNAP, das ebenfalls zu Schicht 2b, manchmal aber auch schon zu Schicht 3 gezählt wird.

## Slide 38: IP über Telekommunikationsnetze
Quelle: Harald Orlamünder
Application
Utility
Transport
Internetwork
Network
Link
Physical
File
Transf.
Remote
Login
E-Mail
FTP
TELNET
SMTP
TCP
IP
PPP
X.25
...
UDP
TFTP
DNS
....
Name
Service
WWW
HTTP
V.24
V.35
ISDN
SDH
Voice
RTP
HDLC
ÜT-Netz
PSTN/ISDN
Modem
Notes: Das Serial Line Interface Protocol (SLIP) war das erste Protokoll, das es erlaubte Internet-Verkehr über serielle Leitungen zu transportieren. Vorher ging man immer von LANs (Ethernet, Token Ring, ...) oder Datennetzen (X.25,...) aus. Die Beschreibung, die sich selbst den Status eines „nicht-Standards“ gibt, stammt von 1988 - für Internet-Verhältnisse aus der Steinzeit. Sie basiert auf einer speziellen Implementierung aus den frühen 80er Jahren und bezog ihren Erfolg aus der Tatsache, dass sie im UNIX einfach vorhanden war.
Verschiedene Probleme mit SLIP führten zur Entwicklung eines leistungsfähigen seriellen Protokolls, des Point-to-Point Protokolls (PPP). Das PPP ist eine Methode, um Paket-Daten über Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu übertragen. Dies können Modem-, ISDN-, Frame Relay-, X.25- oder SDH-Verbindungen sein; oder ganz allgemein: ein bidirektionaler asynchroner, Bit-synchroner oder Oktett-synchroner Link.

## Slide 39: Point-to-Point Protocol (PPP) - Prinzip
Quelle: Harald Orlamünder
Das PPP besteht aus drei Komponenten:
Eine Methode um Paket-Daten entsprechend verpackt zu übertragen - PPP Encapsulation. Dabei wird von einer bidirektionalen Vollduplex-Übertragung ausgegangen.
Ein Protokoll um die Übertragungsstrecke auf- und abzubauen, zu konfigurieren und zu testen, das Link Control Protocol (LCP).
Ein entsprechendes Steuerprotokoll, um verschiedene Schicht-3-Protokolle auf- und abzubauen und zu konfigurieren, das Network Control Protocol (NCP).
Notes: Das PPP besteht aus drei Komponenten:
Eine Methode um Paket-Daten entsprechend verpackt zu übertragen (PPP-Encapsulation).
Ein Protokoll, um die Übertragungsstrecke auf- und abzubauen, zu konfigurieren und zu testen: das Link Control Protocol (LCP).
Ein entsprechendes Steuerprotokoll, um verschiedene Schicht-3- Protokolle auf- und abzubauen und zu konfigurieren: das Network Control Protocol (NCP).
PPP ist also nicht auf IP als Schicht 3 festgelegt, sondern kann auch andere Netzschichten behandeln. Ganz generell gilt, daß die Basis-Spezifikation zu PPP sehr allgemein gehalten ist und erst eine Reihe weiterer Spezifikationen dann die Detaillierung und Spezialisierung bringen.

## Slide 40: PPP - Rahmenstruktur
Quelle: Harald Orlamünder
Protokoll
Information (z.B. IP-Paket)
Padding
Flag
011111110
Address
11111111
Control
00000011
Information
PPP-Rahmen
HDLC-Rahmen
FCS
Flag
011111110
Kennzeichnet das entsprechende, transportierte Protokoll (Network Layer Protocol, Link Control Protocol, Network Control Protocol, ...)
„all stations“
„unnumbered information“ (UI)
Notes: Bei der PPP-Encapsulation wird von einer bidirektionalen Vollduplex-Übertragung ausgegangen.
Üblich ist hier die Benutzung der HDLC-Rahmenstruktur, aber auch andere sind im Einsatz wie z.B. AAL-5 für ATM.
Im HDLC-Fall werden standardmäßige HDLC-Rahmen gebildet, die als Adresse die „all stations“-Adresse tragen - es ist ja ein Punkt-zu-Punkt-Protokoll, also keine Adressierung notwendig.
Als Rahmen-Typ wird „unnumbered Information“ (UI) verwendet, da auch keine Verbindungssteuerung benötigt wird.

## Slide 41: Inhalt
Internet - Das Netz der Netze
Historie
Protokolle
Adressierung im Internet: IP-Adressen, Domains, URLs
IP-Netze
Standardisierung

## Slide 42: Namen und Adressen im Internet
Quelle: Harald Orlamünder
Die Internet-Architektur kann bezüglich Namen und Adressen als dreistufige Struktur angesehen werden:
die IP-Adressebene erlaubt es, Geräte im Internet (Hosts und Router) anzusprechen und einen Weg zwischen solchen Geräten ausfindig zu machen.
z.B.: 192.168.70.30
die DNS-Namensebene erlaubt es, ein System im Internet anzusprechen, das eine Anwendung bietet (Host-System).
z.B.: www.dhbw-stuttgart.de
die Ressourcen-Ebene erlaubt es, verschiedenste Internet Ressourcen anzusprechen (Uniform Resource Locator (URL)/ Uniform Resource Name (URN)/Uniform Resource Indicator (URI).
z.B.: http://dhbw-stuttgart/news/983010.htm
Notes: Typischerweise spezifiziert ein Benutzer eine Ressource durch URL/URN/URI, diese Ressource befindet sich auf einem Host-System, das durch einen Namen identifiziert wird. Der Name wird dann in eine Adresse übersetzt, über die der Weg zu diesem System gefunden wird.

## Slide 43: IP-Adressen für IPv4 - Allgemein
Quelle: Harald Orlamünder
Die IPv4 Adresse:
ist 32 Bit lang (> 4x10E9 Adressen);
ist strukturiert in einen “Network Identifier” (Net-ID) und einen “Host Identifier” (Host-ID);
wird im „dotted-decimal“ Format geschrieben, z.B.:
192.168.70.30
wird von verschiedenen Organisationen verwaltet
Net-ID
Host-ID
n x 8 Bit
32 Bit
Notes: Einer der wichtigsten Punkte im Internet-Protokoll ist die Adressierung.
Die Adresse der derzeitigen Version von IP (v4) ist strukturiert und besteht aus 32 Bit. Da 232 = 4 294 967 296 also fast 4,3 Milliarden Adressen entspricht, wäre der Adreßraum theoretisch noch lange nicht ausgeschöpft.
Leider haben die frühen Erfinder des IP eine sehr starre Aufteilung der IP-Adresse in Netz-ID und Host-ID vorgesehen.

## Slide 44: Adress-Klassen für IPv4
Quelle: Harald Orlamünder
Host-ID
Net-ID
0
Host-ID
Net-ID
1
Host-ID
Net-ID
1
0
1
0
Klasse A
Klasse B
Klasse C
0
7 8
15 16
23 24
31
128 Adr.
16,7 MIO. Adr.
16 000 Adr.
65 000 Adr.
2 MIO. Adr.
256 Adr.
RFC 1020
Multicast Group
1
1
1
Klasse D
1
1
1
Klasse E
0
1
Experimental
Strukturierung verursacht Adress-Knappheit!
Notes: Mehrere Adressklassen unterscheiden sich durch die Lage der Grenze zwischen Netz-ID und Host-ID, gekennzeichnet durch die ersten Bits.
Die Klassen A, B und C entsprechen:
  große Netze: 128 Klasse A Netze, jedes mit bis zu 16,7 MIO. Hosts,
  mittlere Netze: 16 000 Klasse B Netze, jedes mit bis zu 65 000 Hosts
  kleine Netze: 2 MIO. Klasse C Netze, jedes mit bis zu 256 Hosts.
Die IPv4-Adresse hat keinen direkten Bezug zu Adressen der Schicht 2, z.B. einer MAC-Schicht oder der E.164-Nummer eines Telekommunikationsnetzes. Spezielle Mechanismen, z.B. Address Resolution Protokolle, stellen den Bezug her.
Für Sonderfälle stehen weitere Klassen bereit, allerdings mit kleinerem Adreßraum.

## Slide 45: Lösung der Adress-Knappheit (1)
Quelle: Harald Orlamünder
Classless Inter Domain Routing (CIDR)
Jedes Netz erhält eine Serie von aufeinanderfolgenden Class C Adressen und eine „Maske“.
Die Maske zeigt an, welcher Teil der Adresse die „Net-ID“ bildet.
Beispiel: ein Netz, das 2048 Adressen benötigt, erhält 8 Class C Adressen und eine Maske „255.255.248.0“.
Host-ID
Net-ID
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maske 255.255.248.0
RFC 1518 und RFC 1519
Notes: In realen Netzen brauchen Organisationen meist mehr als 256 Adressen für Hosts, allerdings kaum mehr als ein paar Tausend. Die ursprüngliche Aufteilung in Klasse B und C ist daher nicht optimal. Als die Klasse-B-Adressen nahezu aufgebraucht waren, wurde ein Verfahren eingeführt, um das Problem - zumindest kurzfristig - zu entschärfen. Dabei wird der Organisation anstatt einer Klasse-B-Adresse eine Anzahl zusammenhängender Klasse-C-Adressen zugewiesen, welche sich in der Routing-Tabelle eines Router gemeinsam behandeln lassen. Diese Technik wird „Classless Inter-Domain Routing“ (CIDR) genannt.
Um den Routern anzuzeigen, welcher Teil der Adresse der Netz-ID ist, muß eine zusätzliche Information zu dieser Adresse gegeben werden: sie wird „Maske“ genannt und in Form einer Adresse angegeben (also im Beispiel 255.255.248.0) oder hinter der Adresse wird nach einem Schrägstrich die Länge der Netz-ID angegeben (z.B. 149.204.242.62/21).

## Slide 46: Lösung der Adress-Knappheit (2)
Quelle: Harald Orlamünder
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Der einzelne Host hat keine feste IP-Adresse, sondern beim Einloggen erhält er dynamisch eine aus einem Pool.
Erweiterung des alten BOOT-Protokolls (BOOTP).
RFC 2131
DHCP-
Server
Host 1
Host 2
Adresse 1
Adresse 1
Adresse 2
t
DHCP
DHCP
Host 1
Host 2
Adreß-
Pool
IP-Netz
Notes: Durch die Zunahme solcher Benutzer, die nicht ständig mit dem Internet verbunden sind, sondern sich bei Bedarf in das Netz einschalten (das kann durch Einwahl über eine Telefonleitung erfolgen, aber auch durch „login“ in ein Firmennetz), wurde ein Verfahren attraktiv, bei dem Adressen in einem Pool vorgehalten und nur bei Bedarf einem Nutzer zugewiesen werden. Da es unwahrscheinlich ist, daß alle Nutzer gleichzeitig aktiv sind (besonders bei einem Online-Dienst), kann der Vorrat im Pool kleiner sein als die Gesamtzahl aller möglichen Nutzer.
Dieses Verfahren funktioniert natürlich nicht bei Nutzern, die „always on“ sind, also über AO/DI, oder auch über Cable Modem oder xDSL-Technik angeschlossen sind.

## Slide 47: Lösung der Adress-Knappheit (3)
Quelle: Harald Orlamünder
Network Address Translator (NAT) für Intranets
Der NAT ist eine Einheit, die interne (lokale) IP-Adressen (z.B. von innerhalb eines Intranets) in externe (globale) IP- Adressen übersetzt.
Lokale IP-Adressen sind nicht eindeutig und können in anderen Intranets wiederverwendet werden.
Der Mechanismus ist natürlich nur dann brauchbar, wenn mehr lokale als globale Adressen benötigt werden. (Problem wenn Extern-Verkehr überwiegt !)
Einige Adressblöcke sind für Intranets reserviert:
10.0.0.0 – 10.255.255.255
RFC 1631 und RFC 1918
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
1x Class A
16x Class B
256x Class C
Notes: Drei Adreßblöcke wurden für private Internets, sogenannte Intranets zugewiesen. Der erste Block ist eine einzige Klasse-A-Adresse, der zweite Block ein Satz von 16 zusammenhängenden Klasse-B-Adressen und schließlich ein dritter Block aus 256 zusammenhängenden Klasse-C-Adressen. Wer Adressen aus diesen Blöcken in seinem privaten Netz einsetzen will, muß dieses nicht mit der Registrierungs-Organisation koordinieren.
Diese Adressen werden im „öffentlichen“ Internet nicht weitergeleitet. Daher ist am Rande des privaten Netzes eine „Übersetzung“ der internen (lokalen) IP-Adressen in öffentliche (globale) IP-Adressen vorzunehmen. Dazu dient ein „Network Address Translator“ (NAT).
Dieser Mechanismus ist allerdings nur dann verwendbar, wenn mehr lokale als globale Adressen benötigt werden, also nicht jeder Host zu jeder Zeit eine Verbindung nach außen haben muß. Schließt man allerdings auch noch die Port-Nummer mit ein, dann können viele Nutzer über eine IP-Adresse (aber unterschiedliche Port-Nummern) auf das globale Netz zugreifen. Dazu dient ein „Network and Port Address Translator“ (NAPT).

## Slide 48: Subnetz-Adressen für IPv4
Quelle: Harald Orlamünder
Große Intranets wollen ihren internen Bereich ebenfalls strukturieren. Die IP-Adresse wird dazu in drei Teile zerlegt:
Net-ID - vom Internet benutzt,
Subnet-ID - vom Intranet für Netzstruktur benutzt,
Host-ID - vom Intranet für Hosts benutzt.
Host-ID
Netz-ID
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maske 255.255.252.0
Subnetz- ID
„Extended Network Prefix“
Host-ID
Netz-ID
Sicht eines Routers außerhalb des Firmennetzes
Sicht eines Routers innerhalb des Firmennetzes
Host-ID
Netz-ID
Notes: Wenn eine Organisation eine IP-Adresse erhalten hat, kann sie diese weiter strukturieren und Sub-Netze bilden. Eine Klasse-B-Adresse mit 16 000 Hosts dahinter ist für die Organisation üblicherweise nicht zu verwalten, sie will eine Struktur einführen, was meist direkt durch die Infrastruktur gegeben ist: normalerweise besteht so ein Netz aus Teilnetzen (z.B. Stockwerks-LANs), die über ein eigenes Backbone (z.B. ein FDDI-Ring) verbunden sind.
Aus Adressierungs-Sicht wird eine Strukturierung der Host-ID in eine Subnet-ID und eine interne Host-ID durchgeführt. Die Grenze zwischen der Subnet-ID und der internen Host-ID muß festgelegt werden und den (internen) Routern bekannt sein. Daher wird eine, „Subnet-Mask“ eingeführt. Router außerhalb der Organisation sehen nur die jeweilige Adreß-Klasse (A,B, oder C), Router innerhalb der Organisation müssen den „Extended-Network Prefix“ berücksichtigen.

## Slide 49: IPv6 – Addressing - Allgemein
Quelle: Harald Orlamünder
Die IPv6-Adresse ist: 128 Bit lang (>3x1038 Adressen) oder genau: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456
strukturiert (nur die „Aggregable Global Unicast Address“ ist im Detail spezifiziert);
die letzten 64 Bit werden „Identity“ genannt (sie bleiben auch bei Wechsel des Providers erhalten);
wird im hexadezimalen „colon“-Format, geschrieben, (8 Anteile je 16 Bits) z.B.:
108F:0:0:0:8:800:200C:417A
Der Adressraum ist so gross, dass selbst mit einer strukturierten Adresse mehr als 1500 Adressen pro m2 Erdoberfläche zur Verfügung stehen.
Notes: Besonders aufgrund der Adreßknappheit aber auch wegen Nachteilen in der Protokollstruktur wurde die neue Version IPv6 entwickelt. Damit wurde auch ein neues Adreß-Schema notwendig. Die Adressen in IPv6 sind 128 Bit lang und ebenfalls strukturiert. Üblicherweise werden sie im sogenannten „colon“-Format geschrieben.
Eine der wichtigsten neuen Eigenschaften ist die Möglichkeit, Adressen automatisch zuzuweisen. Durch dieses „Stateless Address Autoconfiguration“ genannte Verfahren wird der manuelle Verwaltungsaufwand erheblich reduziert und führt zu einem „plug & play“-System. Autokonfiguration bezieht in der Regel die in den Schnittstellenkarten mitgelieferten Adressen ein, also z.B. die 48-Bit-MAC-Adressen. Deshalb kann Autokonfiguration in IPv4 nicht angewendet werden - die Adresse ist einfach zu klein.

## Slide 50: Domain Name System - Allgemeines
Quelle: Harald Orlamünder
Für eine bessere „Lesbarkeit“ wurde das „Domain Name System“ erfunden. Es besteht aus hierarchischen Strukturen für Nutzer und Hosts. Die „Top Level Domain“ (TLD) kenn-zeichnet Kategorien oder Länder
www.dhbw-stuttgart.de
Host
Top Level Domain
generic TLDs (gTLD)
.com = Commercial
.net = Administrative Organisations
.org = other Organisations
.int = international Organisations
.edu = Education (de facto nur USA)
.gov = Government (nur USA)
.mil = Military (nur USA)
76% aller Domains
country code TLDs (ccTLD)
.de = Germany
.fr = France
.uk = United Kingdom
.at = Austria
.au = Australia
........
Code gemäß ISO 3166
24% aller Domains
Notes: Da sich eine solche Zahlenkolonne, wie sie die IP-Adresse darstellt, nur schwer merken lässt, wurde eine für den Menschen besser les- und merkbare Adressierung entwickelt, das Domain Name System. Hierbei werden Begriffe verwendet, die ebenfalls durch Punkte getrennt werden.
Aufgabe des Domain Name Systems (DNS) ist es daher, einen Host in einem „lesbaren“ Format anzusprechen. Dazu wurde ein hierarchisches System von Namen geschaffen.
Die Wurzel der Hierarchie („root“) hat keinen Namen; darunter gruppiert sich ein Satz sogenannter „top-level domain“ (TLD) Namen, die in zwei Klassen eingeteilt werden können:
„generic TLDs“ (gTLD) und
„Country Code based TLDs“ (ccTLD).

## Slide 51: Prinzip des Domain Name Server
Quelle: Harald Orlamünder
Zum Routen der Pakete muss eine Übersetzung zwischen dem Namen nach dem Domain Name System und der 32-Bit-IP-Adresse durchgeführt werden.
www.dhbw-stuttgart.de
192.168.70.30
Client
fragt Server
Server antwortet
mit IP-Adresse
Domain Name Server
Notes: Der Prozess läuft so ab, dass ein Client, der einen Domain Name vom Nutzer erhalten hat, einen Domain Name Server anspricht und die Umwertung beantragt. Daher muss jeder Client mindestens einen Domain Name Server kennen. Da der Vorgang so wichtig für das Funktionieren des Internets ist, werden üblicherweise ein primärer und ein sekundärer Domain Name Server vorgehalten.

## Slide 52: DNS-Anfrage über mehrere Server
Quelle: Harald Orlamünder
Falls der „Primary Domain Name Server“ die Adresse nicht über-setzen kann, werden weitere Domain Name Server hinzugezogen:
„host.company.de“
fragt nach
„ftphost.dept.company.jp“
Primary DNS
„company.jp“
Top Level DNS
„.de“
Top Level DNS
„.jp“
Kommunikation
zwischen den DNS,
die IP-Adresse wird zurückgegeben
Direkte Kommunikation mit IP-Adressen
host.company.de
ftphost.dept.company.jp
Notes: Wenn der lokale Domain Name Server die Adresse nicht auflösen kann, dann startet ein Prozeß, bei dem solange die Hierarchie der DNS befragt wird, bis die Umrechnung möglich ist, oder eine Fehlermeldung generiert werden kann.
Um ein korrektes Arbeiten zu gewährleisten, sind also im Internet eine Reihe von Domain Name Servern auf den unterschiedlichsten Ebenen notwendig. Daraus wird ersichtlich, daß die höchste Ebene, als „DNS Root Server System“ bezeichnet, auch die sensitivste ist. Ein Ausfall dieser Ebene würde das Internet in einzelne Inseln zerfallen lassen. Diese Server sind daher vervielfacht (derzeit 13 Stück) und über die Welt verteilt. Die Herausforderung liegt in der regelmäßigen Aktualisierung und der Erhalten der Konsistenz dieser Server.

## Slide 53: E-Mail Adressen sind Namen
Quelle: Harald Orlamünder
Eine E-Mail-Adresse (die in Wirklichkeit ein Name ist) korrespondiert mit dem Domain Name System.
Nur der angesprochene Host (also der E-Mail-Server) kennt die einzelnen Adressaten.
horlamuender@alcatel.de
Host = E-Mail Server
Top Level Domain
Adressat
Notes: E-Mail-Adressen stellen eine Erweiterung des Domain Name Systems dar. Dazu wird ein persönlicher Name dem Namen des E-Mail-Servers vorangestellt, getrennt durch das at-sign (@).
Das Domain Name System wertet den Host-Namen aus, der persönliche Name wird nur vom E-Mail-Server verwendet, der damit den Adressaten ausfindig macht - die e-mail Adresse ist also in Wirklichkeit ein Name .....

## Slide 54: URI / URL / URN - Definitionen
Quelle: Harald Orlamünder
Der Universal Resource Identifier (URI) ist ein Konzept: „to encapsulate a name in any registered name space, label it with the name space and producing a member of the universal set“.
Der Uniform Resource Locator (URL) ist ein URI „which refers to objects accessed with existing protocols“.
Sein Aufbau entspricht folgendem Schema :
<scheme>:<scheme specific part>
Der Uniform Resource Name (URN) ist ein Versuch „to define more persistent names than any URL“
Notes: Das Domain Name System bietet schon eine sehr viel benutzerfreundlichere Schnittstelle zum Internet. Allerdings erstreckt sich dieses nur bis zu dem Punkt, an dem der fremde Host, meist ein Server, angesprochen ist. Dann wird es wieder sehr maschinen-spezifisch - will man z.B. per telnet auf den fremden Host zugreifen, dann muß man dessen „Sprache“ verstehen, also sein Betriebssystem kennen. Deshalb wurde ein weiterer Schritt zur Vereinheitlichung gegangen, indem auch „Ressourcen“ im Internet einen Namen gemäß fester Regeln erhalten. Die Ressourcen können z.B. Dateien, Rechner, oder auch selbst wieder Adressen (z.B. E-Mail-Adressen) sein. Dazu wurde eine Reihe von Mechanismen erfunden, deren gebräuchlichste der „Uniform Resource Locator“ (URL) ist.

## Slide 55: Uniform Resource Locator - Format
Quelle: Harald Orlamünder
Ein URL gibt Objekten im Internet einen Namen, z.B.:
http://www.dhbw-stuttgart.de/themen/aktuelles/news.html
Scheme
Path
File
Directory
Server
RFC 1630 und RFC 1738
Notes: Die Interpretation des „scheme-specific-part“ hängt vom „scheme“ selbst ab, genauer gesagt von dem Protokoll, das hinter dem Schema liegt.
Wenn der „scheme-spezific-part“ Schrägstriche enthält, dann handelt es sich um eine Art Hierarchie, wobei Teile links vom Schrägstrich eine höhere Signifikanz haben als solche rechts vom Schrägstrich. Die Ähnlichkeit mit einer Directory-Struktur auf einem Datenträger ist zufällig, aber gewollt.

## Slide 56: Inhalt
Internet - Das Netz der Netze
Historie
Protokolle
Adressierung im Internet: IP-Adressen, Domains, URLs
IP-Netze: Netzstrukturen, Routing, Netzelemente
Standardisierung

## Slide 57: Das „Internet“ als Netz
Quelle: Harald Orlamünder
N = Network Access Server
R = Router
S = Server
CIX = Commercial Internet Exchange
ISP = Internet Service Provider
Internet
ISP 2
ISP 3
ISP 4
ISP 1
Back-
bone
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
N
CIX
R
R
R
R
R
1.
3.
2.
1. Router-Paar
2. unabhängiger Router „CIX“
3. unabhängiges IP-Backbone
N
Notes: Wie wird nun aus diesen Elementen, Teilnetzen und Routern ein weltumspannendes Netz ? Die Teilnetze werden von den unterschiedlichsten Organisationen betrieben, z. B. Telekom-Betreibern, unabhängigen „Internet Service Providern“ (ISP), Firmen, Wissenschaftseinrichtungen usw. Sie schließen ihre Netze zusammen, wobei es drei Möglichkeiten gibt:
direkte Verbindung der Teilnetze über ein Router-Paar (Peering),
Verbindung zwischen mehreren Teilnetzen über einen unabhängigen Router, üblicherweise „Commercial Internet Exchange“ (CIX) oder „Metropolitan Area Exchange“ (mae) genannt, oder
ein Teilnetz dient als Backbone, also nur zur Verbindung anderer Netze ohne direkten Teilnehmeranschluss.

## Slide 58: Inhalt
Internet - Das Netz der Netze
Historie
Protokolle
Adressierung im Internet
IP-Netze
Standardisierung

## Slide 59: Standardisierung im Internet
0
50
100
150
200
250
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Jahr
Anzahl RFC
300
2005
Entwicklung der RFCs
Notes: Die Entwicklung der RFCs über die Jahre zeigt sowohl die steigende Bedeutung des Internet, aber auch dass noch viele Fragen offen sind und entsprechender Standardisierungsarbeit bedürfen.

## Slide 60: Kommunikationssysteme
ENDE Teil 4
Internet
Literaturempfehlung: Harald Orlamünder, Paket-basierte Kommunikations-Protokolle: Hüthig Telekommunikation; Auflage: 1 (2005) ISBN-13: 978-3826650468